MANUAL DE INSTRUÇÕES BISELADORA ELÉTRICA DE TUBOS SÉRIE GPK-50-D

PARÂMETROS TÉCNICOS

| MODELO | 50-D | 80-D | 150-D | 351-D | 630-D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPACIDADE Ø (mm) | 16-40 | 28-76 | 80-159 | 150-330 | 300-600 |
| POTÊNCIA | 850W | 1200W | 2200W |
| ALIMENTAÇÃO | 220V 60Hz |
| VELOCIDADE SEM CARGA RPM/Min | 50 | 60 | 30 | 15 | 10 |
| ESPESSURA DA PAREDE DO TUBO | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 |
| PESO | 6 Kg | 7,5 Kg | 16 Kg | 40 Kg | 65 Kg |

CONFIGURAÇÃO EXTERNA DA BISELADORA DE TUBOS

（MODELO GPK-50-D）

Modelo GPK-50-D  BISELADORA DE TUBOS

INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

1. Escolha e instale os calços de fixação expansíveis apropriados ao diâmetro interno do tubo a ser biselado. O suporte dos calços não deve ultrapassar a superfície dos calços de fixação.

2. Coloque o eixo da biseladora no interior do tubo e gire a alavanca de expansão para expandir os calços. Mantenha a máquina imóvel durante a expansão para assegurar que a máquina esteja bem centrada no interior do tubo. Aperte a alavanca com uma chave fixa para ter certeza de que a máquina está bem presa na parte interna do tubo.

3. Quando a posição correta for atingida, a extremidade do tubo deve estar cerca de 10mm acima da parte da máquina inserida no tubo.

4. As aberturas localizadas em ambos os lados do porta-ferramentas são usadas para fixar os insertos de corte. Um lado, para insertos de biselamento, o outro, para insertos de faceamento. Os insertos devem ser posicionados verticalmente em relação à parede do tubo.

5. Ligue a máquina. O porta-ferramentas gira no sentido horário. Gire a alavanca de avanço no sentido horário, até que o porta-ferramenta toque o tubo verticalmente. Assim, é feita a usinagem.

6. A superfície da extremidade do tubo geralmente é irregular depois de cortada e não é adequada para biselamento em excesso. Portanto, a velocidade do biselamento deve ser perfeitamente controlada.

7. Depois de terminar o trabalho, solte a alavanca de controle de expansão para recolher os calços. A máquina pode, assim, ser retirada do tubo para o próximo biselamento.

TABELA DE CALÇOS DE FIXAÇÃO EXPANSÍVEIS

GPK-50-D

| CAPACIDADE DE EXPANSÃO (DIÂMETRO INTERNO DO TUBO) | A (mm) | No. | OBS. |
| --- | --- | --- | --- |
| Ø 16－Ø 19 | 5 | 1 | Eixo Central Ø 16 |
| Ø 19－Ø 22 | 6,5 | 2 |  |
| Ø 22－Ø 25 | 8 | 3 |  |
| Ø 25－Ø 30 | 7 | 4 | Eixo Central Ø 24 |
| Ø 30－Ø 35 | 9,5 | 5 |  |
| Ø 35－Ø 40 | 12 | 6 |  |

OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO

1. Mantenha limpas a máquina e as peças do motor elétrico.

2. O tamanho adequado dos calços de fixação expansíveis deve ser escolhido de acordo com o MANUAL, baseado nos diferentes diâmetros internos dos tubos, e os calços devem ser fixados adequadamente.

3. Depois de introduzir a máquina no tubo, certifique-se de que os calços expansíveis de fixação estejam firmemente presos à parede interna do tubo, apertando firmemente a porca da rosca com uma chave fixa.

4. Leia atentamente o MANUAL antes de operar a máquina para garantir um bom entendimento do seu funcionamento, incluindo a alavanca de controle de expansão, a alavanca de avanço vertical, o controle do avanço automático da máquina em marcha e o controle rápido da alavanca manual.

5. Mantenha a máquina em local seco quando não a estiver usando.

6. Em uso contínuo, certifique-se de que a temperatura do motor elétrico fique abaixo de 60ºC. Caso contrário, desligue a máquina.

# Text boxes

INSERTOS DE BISELAMENTO (8)

PORTA-FERRAMENTAS (3)

CALÇOS DE FIXAÇÃO (5)

ALAVANCA DE EXPANSÃO (7)

REDUTOR DE

VELOCIDADE (2)

BOTÃO LIGA/DESLIGA (6)

MOTOR ELÉTRICO (1)

ALAVANCA DE AVANÇO (4)

eixo central Ø 24

eixo central Ø 16